ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1(2)

Общество с ограниченной ответственностью «Симбирские краски»

432054, г. Ульяновск, ул. Камышинская,42А, тел./ факс: (8422) 68-70-96, моб. Тел. 8-917-620-05-28, адрес эл. Почты: simkraski@mail.ru

PROMIX J шовная шпатлёвка

|  | Тип :Готовая к применению шпатлёвка на водной основе. Максимальная толщина нанесения за один раз: 6 мм. Минимальная усадка, повышенная адгезия, высокая прочность к механическим воздействиям. |
| --- | --- |
|  | Область применения :Предназначена для заделывания швов в большинстве видов поверхности стен и потолков внутри помещения (Бетон, гипс и т.д.). |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|  | Специальные свойства :Благодаря специальным добавкам, шпатлёвка имеет высокие тексотропные и антисептические свойства. |
| --- | --- |
|  | Инструкция по применению Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние частицы щёткой. Рыхлую поверхность прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения PROMIX. Заполнить шов шпатлёвкой PROMIX J. При необходимости использовать армирующую ленту из стекловолокна или перфорированной бумаги. Ленту наносить сразу на влажную шпатлевку, утапливая её шпателем. Выступающие излишки шпатлевки удалить шпателем «на сдир», т.к. высохшая шовная шпатлевка PROMIX J в связи с особыми свойствами и повышенной твердостью трудно поддаётся ошкуриванию. Максимальная толщина нанесения в шве за один раз не должна превышать 6мм. После высыхания первого слоя нанести второй. При этом межслойное грунтование не требуется .При необходимости для достижения желаемого результата использовать комбинацию шпатлевок PROMIX Н и PROMIX F. Охрана окружающей среды Не выливать в канализацию, водоём или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдая местное законодательство. Состав:Доломит, стирол-акрилатный латекс, высококачественные специальные пластификаторы и добавки.Плотность:1,8кг/л . Сухой остаток: 65% Величина зерна: 0,1 мм Разбавитель: Вода. Для достижения стабильного качества разбавление не рекомендуется. Способ нанесения: Шпателем, валиком, методом безвоздушного распыления. |
|  | Время высыхания Приблизительно 1 час для слоя толщиной 1 мм. Цвет:Белый. Усадка и усадочные трещины: Незначительные. Хранение: Оптимальные условия хранения при t не ниже +5°С в плотно закрытой таре. Допускается 5-кратное замораживание-размораживание с последующим оттаиванием и тщательным перемешиванием в ведре перед эксплуатацией |
|  | Упаковка: Пластиковое ведро 0,8л/1,5кг; 2,5л/4,5кг; 10л/18кг. |
|  | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не менее +5°С. Условия при шпатлевании: Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не менее +5°С. Очистка инструмента: Рабочий инструмент промыть водой |
|  | Срок хранения: 1 год в неоткрытой упаковке |